DIAGRAMA CONTROL GENERAL (SIN CONSIDERAR FUTURAS FUNCIONES)
Se da una breve explicación sobre cómo se debe interpretar el diagarma del archivo "P0794_A_DF-VOLT Y CTRL CON MICRO.pdf".

Se agrupó en ocho bloques, los que están interrelacionados entre sí.
Aquí no se incluyen las funciones como voltímetro, solo las que hacen al Control que podrá realizar la placa.

Las señales indicadas dentro de un rectángulo con un lado menor reemplazado por un ángulo, corresponden con pines de entrada al micro (lógicas Low/High o analógicas adc10b), o con pines de salida del micro (lógicas Low/High).

Las señales encerradas con rectángulos corresponden en general a señales internas en la Ram, o de mensajes de entrada o salida hacia la PC, o bloques de ciertas funciones, o simplemente como referencia general.

Los círculos con signos "X" y "+" son para indicar funciones lógicas AND y OR respectivamente.
Los símbolos como OR Exclusiva se comportan como tal. Idem los símbolos INVERSOR.

Las señales encerradas en rectángulos con sus lados menores redondeados, representan cantidades de bits (b) o de Bytes (B) que deberán almacenarse en Eeprom, las que serán seteadas por funciones desde el teclado local, o desde una PC.

Más adelante se explicarán en detalle cada una de las señales ya mencionadas, como la posible implementación de nuevas funciones.